## СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Начальное профессиональное образование

Initial vocational education

Профессия: водитель транспортного средства        категории «В»

ОСТ 9 ПО 04.02.02-96

Дата введения 15 октября 1996 г.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.  Профессия: водитель транспортного средства категории «В».

2 . Назначение профессии.

Водитель транспортного средства категории «В» имеет право управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя не превышает восьми; на управление автомобилями с прицепом разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; осуществляет перевозки пассажиров и грузов.

Профессиональные знания и навыки водителя позволяют ему подготавливать автотранспортное средство к эксплуатации в различных погодных и дорожных условиях, экономично его эксплуатировать и управлять им с соблюдением безопасности движения.

Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на дорогах.

Оформление и ведение установленной путевой документации.

3. Квалификация.

В системе непрерывного профессионального образования водитель транспортного средства категории «В» относится к первой ступени квалификации.

Обучение по данной профессии может осуществляться самостоятельно в соответствии с требованиями Стандарта.

Повышение квалификации водителя транспортного средства осуществляется  для   углубления   и   расширения   начальных   знании и умений,   а также получения смежной профессии.

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности.

| Вид профессиональной деятельности | Теоретические основы профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Управление автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг. и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя не превышает восьми; на управление автомобилями с прицепом разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. | Основы безопасного управления транспортными средствами. Правовая ответственность водителя. |
| Перевозка пассажиров и грузов Оформление путевых документов. Соблюдение Правил дорожного движения Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на дорогах Проверка технического состояния транспортного средства и устранение возникших во время работы мелких эксплуатационных неисправностей, не требующих разборки механизмов. | Правила дорожного движения. Доврачебная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Устройство и техническое обслуживание легкового автомобиля. |

- Специфические требования.

Возраст к концу обучения —  18 лет.

Пол водителя транспортного средства не регламентируется.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний  Министерства здравоохранения  Российской Федерации.

### Федеральный компонент содержания профессионального

| № п/п | Учебные элементы и уровни их усвоения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

1. Профессиональный блок водителя транспортного средства  категории «В»

1.1. Транспортное средство категории «В» (2)

1.1.1. Общее устройство автомобиля: классификация, технические характеристики

1.1.2. Общее устройство и работа двигателя: кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, системы охлаждения и питания, смазочная система; неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.3. Электрооборудование: источники и потребители электроэнергии, система зажигания, потребители; неисправности, их признаки и способы устранения

Трансмиссия: устройство и назначение трансмиссии; сцепление, коробка передач, карданная и главная передачи: неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.5.  Несущая система: кузов легкового автомобиля, передняя пол веска, задняя подвеска, дополнительное оборудование; неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.6.  Механизмы управления: рулевое управление, тормозные системы; неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.7. Основы технического обслуживания: ежедневное техническое обслуживание, порядок выполнения работ по техническому обслуживанию, устранение мелких эксплуатационных неисправностей автомобиля

1.2. Правила дорожного движения (2)

1.2.1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров

1.2.2. Дорожные знаки, дорожная разметка и ее характеристики Регулирование дорожного движения

1.2.3. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.  Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок транс портных   средств   общего   пользования   и   железнодорожных переездов.  Особые условия движении

1.2.4. Перевозка людей и грузов

1.2.5. Техническое состояние транспортных средств

1.2.6. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения

1.3. Основы безопасного управления транспортными средствами

1.3.1. Техника пользования органами управления автомобилем (2)

1.3.2. Управление автомобилем в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке (3)

1.3.3. Управление автомобилем в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, в особых и сложных дорожных условиях (3)

1.3.4. Дорожно-транспортные происшествия (2)

1.3.5. Эксплуатационные показатели автомобиля, профессиональная надежность водителя, основы психофизиологии труда водите ля, этика водителя, дорожные условия (2)

1.3.6. Административная и дисциплинарная ответственность водителя за нарушение Правил дорожного движении, уголовная ответственность за автотранспортные преступления (2)

1.3.7. Гражданская ответственность за причинение вреда, правовые основы охраны природы (2)

1.4. Доврачебная  медицинская  помощь  пострадавшим  в дорожно-транспортном происшествии (2)

1.4.1. Дорожно-транспортный травматизм, медицинское оснащение транспортных средств.

1.4.2. Общие положения, основы анатомии и физиологии человека, состояние опасное для жизни

1.4.3. Первая помощь при травмах и пострадавшим при несчастных случаях на дорогах

1.4.4. Последовательность действий при оказании первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии

1.5. Вождение транспортного средства категории «В» (3)

1.5.1. Начальное обучение

    - Маневрирование

    - Вождение по дорогам с малой интенсивностью движения

    - Вождение по дорогам с большой интенсивностью движения

    - Особые условия вождения

    - Совершенствование навыков управления

## СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Начальное профессиональное образование

Initial vocational education

Профессия: водитель транспортного средства        категории «В»

ОСТ 9 ПО 04.02.02-96

Дата введения 15 октября 1996 г.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.  Профессия: водитель транспортного средства категории «С».

2 . Назначение профессии.

Водитель транспортного средства категории «С» имеет право управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых более  3500 кг.

Профессиональные знания и навыки водителя позволяют ему подготавливать автотранспортное средство к эксплуатации в различных погодных и дорожных условиях, экономично его эксплуатировать и управлять им с соблюдением безопасности движения.

Подавать автомобиль под погрузку и разгрузку. Контролировать правильность погрузки, размещение и крепление грузов в кузове автомобиля

Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на дорогах.

Оформление и ведение установленной путевой документации.

3. Квалификация.

В системе непрерывного профессионального образования водитель транспортного средства категории «С» относится к первой ступени квалификации.

Повышение квалификации водителя транспортного средства осуществляется для углубления и расширения начальных знаний и умений, а также получения смежной профессии.

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности.

| Вид профессиональной деятельности | Теоретические основы профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Управление автомобилями, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг. и управление автомобилями с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Перевозка пассажирок и грузов Оформление путевых документом Соблюдение Правил дорожного движения Оказание первой медицинском помощи пострадавшим на дорогах Проверка технического состояния транспортного средства и устранение возникших во время работы мелких эксплуатационных неисправностей. не требующих разборки механизмов | Основы безопасного управления транспортными средствами Правовая ответственность водителя Доврачебная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии Устройство и техническое обслуживание грузового автомобиля |

5    Специфические требования.

Возраст к  концу обучения        18 лет.

Пол водителя транспортного средства  не регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

#### Федеральный компонент содержания профессионального цикла

| № п/п | Учебные элементы и уровни их усвоения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

1.  Профессиональный  блок водителя транспортного  средства категории «С»

1.1. Транспортное средство категории «С» (2)

1.1.1.  Классификация и общее устройство автомобилей

1.1.2. Двигатель: общее устройство и работа двигателя. Кривошипно-шатунный механизм и механизм газораспределения: устройство и работа. Неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.3. Системы двигателя (охлаждения, смазывания, питания): устройство и работа. Неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.4.  Электрооборудование: источники и потребители электроэнергии, система зажигания и пуска, контрольно-измерительные приборы, приборы освещения и сигнализации. Неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.5. Трансмиссия: назначение трансмиссии грузового автомобиля, сцепление, коробка передач, раздаточная коробка, карданная передача, механизмы ведущих мостов, устройство и работа. Неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.6. Ходовая часть и механизмы управления (ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, платформа, дополнительное оборудование), устройство и работа. Неисправности, их признаки и способы устранения

1.1.7. Основы технического обслуживания: эксплуатационные материалы и нормы их расходования; меры безопасности при хранении, техническом обслуживании и ремонте автомобилей; контрольные осмотры и ежедневное техническое обслуживание, номерные и сезонные технические обслуживания

1. 2. Правила дорожного движения (2)

1.2.1. Общие   положения.   Основные   понятия   и   термины.   Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.

1.2.2.  Дорожные   знаки,   дорожная   разметка   и   ее   характеристики.

Регулирование дорожного движении.

1.2.3.  Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок транс портных   средств   общего   пользования   и   железнодорожных переездов. Особые условия движения

1.2.4.  Перевозка людей  и  грузов

1.2.5.  Техническое состояние транспортных средств